Консалтинговая компания «Корпус» www.corpus-consulting.ru Тел. +7 (383) 351-66-00 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН сельского поселения «Домнинское» Читинского района Забайкальского края ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Том II Положение о территориальном планировании Заказчик: Администрация сельского поселения «Домнинское», Читинского района, Забайкальского края г. Новосибирск, 2013 г. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН сельского поселения «Домнинское» Читинского района Забайкальского края ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Том II Положение о территориальном планировании Заказчик: Администрация сельского поселения «Домнинское», Читинского района, Забайкальского края Муниципальный контракт №0191300006913000009-0167679-01 от 30.09.2013 г. Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус» Ю.П. Воронов Исполнительный директор ООО «Корпус» Л.А. Куприянов Ведущий специалист проекта А.Е. Лопаткина Ведущий специалист проекта А.В. Коньков г. Новосибирск, 2013 г.

СПИСОК ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ

ПРОЕКТИРОВАНИЯ

| Архитектурно-планировочное решение | А.П. Каликина |
| --- | --- |
| Заведующий группой | Л.А. Куприянов |
| Экономический раздел | Ю.П. Воронов |
|  | А.В. Коньков |
|  | А.Е. Лопаткина |
| Транспортная инфраструктура, инженерное обеспечение | С.С. Добряков |
|  | О.Б. Куприянова |
| Охрана окружающей среды | А.А. Кошелев |
| Особо охраняемые территории историко-культурного наследия | О.Б. Куприянова |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование | Масштаб | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |
| 1 | Том I. Материалы обоснования проекта |  |  |
| 2 | Том II. Положение о территориальном планировании |  |  |
| Графические материалы. Положение о территориальном планировании |
| 1 | Карта планируемых границ с. Домна | М 1:5000 | ГП-1 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, инвестиционной привлекательности (проектный план) | М 1:5000 | ГП-2 |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, инвестиционной привлекательности с. Домна (проектный план) | М 1:2 000 | ГП-3 |
| 4 | Карта границ функциональных зон поселения | М 1:5 000 | ГП-4 |
| 5 | Карта границ функциональных зон с. Домна | М 1:2 000 | ГП-5 |
| Графические материалы. Материалы по обоснованию |
| 6 | Карта положения сельского поселения «Домнинское» в системе расселения | М 1:25 000 | ГП-6 |
| 7 | Карта современного использования территории поселения | М 1:5000 | ГП-7 |
| 8 | Карта современного использования территории с. Домна | М 1:2000 | ГП-8 |
| 9 | Карта комплексной оценки территории, зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:5000 | ГП-9 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ТОМ II

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Основные решения | 6 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Изменения границ поселения и площади населенных пунктов | 6 |
| 1.2. | Сведения о планах и программах КСЭР сельского поселения «Домнинское», для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения | 7 |
| 1.3. | Баланс земель. Мероприятия по переводу земель. | 11 |
| 2. | Основные технико-экономические показатели генерального плана сельского поселения «Домнинское» | 13 |
| 3. | Градостроительный паспорт поселения | 16 |

# Основные решения

#### Изменения границ поселения и площади населенных пунктов.

Сельское поселение «Домнинское» расположено в 32 км к юго-западу от г. Читы, на левом берегу р. Ингода, в долине между хребтами Яблоновым и Черского. Географические координаты 51о54’ северной широты, 113o10’ восточной долготы, высота над уровнем моря 630 м. Площадь сельского поселения «Домнинское» составляет 3774 га. Ландшафт – степной. Административный центр сельского поселения «Домнинское» - село Домна.

В состав поселения входит только село Домна - административный центр поселения.

Сельское поселение «Домнинское» граничит на севере с сельским поселением «Колочнинское», на востоке и юго-востоке с сельским поселением «Сивяковское», на западе и юго-западе с сельским поселением «Ингодинское».

Наиболее важным изменением площади земель различных категорий на период планирования является увеличение площади земель населённых пунктов в с. Домна на 155,93 га. Основной целью такого изменения является расширение возможностей развития сельского поселения «Домнинское» путем организации новых видов производства, расширения услуг населению, жилищного строительства, упрощение границ.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2013 года по данным Забайкалкрайстата составляет 7047 человек. По данным Администрации сельского поселения «Домнинское», с учётом временных работников, а также населения, находящегося временно в других регионах (учёба, работа и т.д.) население на эту же дату составило 7100 человек.

Таблица 1

Динамика численности населения в сельском поселении «Домнинское»

| Населенный пункт | Годы |
| --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Сельское поселение «Домнинское» | 7 090 | 7 092 | 7 079 | 7 100 | 7 100 |

Изменение площади земель не влияет на изменение площади поселения в целом, а вносит лишь корректировки в состав категорий земель поселения. Подробно о конкретных изменениях в разделе №3 «Баланс земель».

#### Сведения о планах и программах КСЭР, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения в сельском поселении «Домнинское».

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Характеристика зоны объекта с особыми условиями использования территорий | Площадь участка земли, га | Необходимость изменения категории земли | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Автомобильные дороги |
| 1.1 | Строительство дорог с твердым покрытием | с. Домна, ул. Центральная, Геологическая, Больничная | 1,2 км | в рамках землеотвода | линейный объект | нет | 2013-2033 |
| 1.2 | Ямочный ремонт дорог | с. Домна, ул. Ингодинская, Совхозная, Почтовая, Линейная, Комсомольская, Дорожная, Школьная, Веселая | 4,5 км | в рамках землеотвода | линейный объект | нет | 2013-2015 |
| 1.3 | Ремонт пешеходного моста через реку | с. Домна | по проекту | в рамках землеотвода | линейный объект | нет | 2013-2014 |
| 2 | Объекты теплоснабжения |
| 2.1 | Реконструкция теплотрассы | с. Домна, ул. Мебельная (от ТК 18 до ТК 19), Школьная (от ТК 8 до ТК 13) | 500 м | в рамках землеотвода | линейный объект | нет | 2013-2015 |
| 2.2 | Реконструкция котельной | с. Домна | по проекту | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2013-2015 |
| 2.3 | Строительство тепловых сетей | с. Домна, ул. Мебельная (от ТК 20 до котельной, находящейся на территории больницы и до котельной, находящейся на территории школы) | 1500 м | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2013-2033 |
| 3 | Объекты водоснабжения и водоотведения |
| 3.1 | Капитальный ремонт системы водоснабжения, водоотведения | с. Домна, ул. Мебельная,15 | по проекту | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2013-2033 |
| 3.2 | Строительства водовода | с. Домна, ул. Геологическая, Линейная, Труда | 800 м | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2013-2033 |
| 3.3 | Бурение скважины | с. Домна | по проекту | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2013-2033 |
| 3.4 | Реконструкция канализационных очистных сооружения, организация централизованной системы водоотведения стоков | с. Домна | по проекту | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2013-2033 |
| 4 | Объекты электроснабжения |
| 4.1 | Капитальный ремонт системы электроснабжения | с. Домна, ул. Мебельная,15 | по проекту | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2013-2033 |
| 5 | Объекты здравоохранения |
| 5.1 | Капитальный ремонт имеющихся помещений объектов з/о | с. Домна | по проекту | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2013-2033 |
| 6 | Объекты образования |
| 6.1 | Строительство детского сада | с. Домна | 3 (925 мест) | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2023-2033 |
| 6.2 | Строительство школы | с. Домна | 1 (830 мест) | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2023-2033 |
| 7 | Объекты физической культуры и спорта |
| 7.1 | Строительство спортивного комплекса | с. Домна | Общая площадь 62,4 тыс. м2 | 100 м | по проекту | нет | 2023-2033 |
| 7.2 | Строительство спортивного зала | с. Домна | 400 м2 | 100 м | по проекту | нет | 2023-2033 |
| 7.3 | Реконструкция крытого ледового дворца | с. Домна | 1000 м2 | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2015-2020 |
| 7.4 | Строительство открытого стадиона на территории школы | с. Домна | по проекту | 100 м | по проекту | нет | 2014-2020 |
| 7.5 | Строительство общепоселкового стадиона | с. Домна | по проекту | 100 м | по проекту | нет | 2013-2033 |
| 8 | Объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |
| 8.1 | Приведение мест захоронения отходов в надлежащее состояние (огораживание, устройство подъездов и т.д.) | с. Домна | по проекту | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2013-2033 |
| 8.2 | Строительство мусороперерабатывающего мини-завода | с. Домна | по проекту | 300 м | по проекту | нет | 2013-2033 |
| 9 | Объекты промышленности |
| 9.1 | Организация производства песочного и овсяного печенья | с. Домна | по проекту | 500 м | по проекту | нет | 2013-2015 |
| 9.2 | Ввод в эксплуатацию молочно-товарной фермы | с. Домна | по проекту | 500 м | по проекту | нет | 2013-2033 |
| 10 | Прочие объекты |
| 10.1 | Капитальный ремонт помещений библиотеки | с. Домна | по проекту | нет | по проекту | нет | 2013-2033 |
| 10.2 | Реконструкция СДК с целью расширения | с. Домна | до 300 мест | нет | по проекту | нет | 2013-2033 |
| 10.3 | Строительство нового СК | с. Домна | 2200 мест | нет | по проекту | нет | 2023-2033 |
| 10.4 | Капитальный ремонт кровли жилого дома | с. Домна, ул. Мебельная,15 | по проекту | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2013-2033 |
| 10.5 | Укрепление берега реки | с. Домна | 1000 м2 | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2015-2020 |
| 10.6 | Строительство дамбы обвалования | с. Домна | протяженность уточнить при проектировании |  | по проекту | нет | 2013-2033 |
| 10.7 | Реконструкция здания, расположенного на территории ЖКХ под помещение для администрации с. Домна | с. Домна, ул. Мебельная,14 | по проекту | нет | по проекту | нет | 2015-2020 |
| 10.8 | Реконструкция парка на территории гарнизона | с. Домна | по проекту | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2015-2020 |
| 10.9 | Строительство бассейна | с. Домна, детский сад | по проекту | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2023-2033 |
| 10.10 | Установка автобусных павильонов | с. Домна | 3 шт. | в рамках землеотвода | по проекту | нет | 2015-2033 |
| 10.11 | Освещение улиц | с. Домна (улицы Геологическая, Байкальская, Улётовская, Садовая, Полевая, Майская, Сибирская, Дальняя, Родниковая) | нет | нет | линейный объект | нет | 2014-2033 |

#### Баланс земель. Мероприятия по переводу земель.

Всего в составе территории сельского поселения «Домнинское» имеется 3774 га земель. Из них: земель населенных пунктов – 743,48 га. По остальным категориям земель данные отсутствуют.

Таким образом, баланс земель сельского поселения «Домнинское» по состоянию на 2013 год (по данным кадастрового учета) можно свести в следующую таблицу (см. табл. 3).

Таблица 3

Состав категорий земель сельского поселения «Домнинское» по целевому назначению на 2013 год (по данным кадастрового учета)

| Сельского поселения «Домнинское» | Общая площадь | В том числе по категориям |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Земли промышленности | Земли особо охраняемые | Земли водного фонда | Земли лесного фонда | Земли запаса в т.ч. ФПР |
| Площадь, га | 3774 | н/д | 743,48 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля от общей площади | 100% | н/д | 19,7% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Наиболее важным изменением площади земель различных категорий на планируемый период в сельском поселении «Домнинское» станет изменение площади земель населенных пунктов, связанное с расширением границ населенных пунктов.

Основной целью такого изменения является расширение возможностей развития сельского поселения путем организации новых видов производства, расширения услуг населению, жилищного строительства.

Общая площадь земель населенных пунктов сельского поселения «Домнинское» увеличится на 155,93 га. В состав земель населенных пунктов предлагается включить участки земли, исключенные из состава земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов устанавливаются размеры санитарно-защитных зоны для объектов специального назначения: для скотомогильников 1000 м от жилой застройки, для полигонов ТБО 1000 м от жилой застройки и для кладбищ 100-50 м от жилой застройки в зависимости от площади кладбища.

На территории поселения нет объектов, не соответствующих требованиям СанПиН.

Данные по конкретным объектам и населенным пунктам отражены в таблице 4

Таблица 4

| № п/п | Местонахождение объекта | Площадь, га | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до перевода | после перевода |
| 1 | Свалки ТБО |
| 1.1 | с. Домна, 1,5 км влево от федеральной трассы Чита-Иркутск, 3,6 км до жилой застройки (3,8 км до вокзала) | 4 | Земли промышленности | Не требуется перевода |
| 2 | Скотомогильники |
| 2.1 | Западная окраина с. Домна, в 600 м от жилой застройки, 300 м от кладбища (2,7 км до вокзала) | 0,25 | Земли промышленности | Земли промышленности |
| 3 | Кладбища |
| 3.1 | Юго-западная окраина с. Домна, в 400 м от жилой застройки (2,3 км до вокзала) | 4,31 | Земли населенных пунктов | Не требуется перевода |

Общее изменение площади земель сельхоз назначения сельского поселения «Домнинское» с учетом расширения площади земель населённых пунктов отражены в следующей таблице.

Таблица 5

Изменения площади земель сельхоз назначения на территории сельского поселения «Домнинское»

| Муниципальное образование | Площадь земель сельхоз назначения на 2013 год, га | Планируемые изменения, га | Площадь земель сельхоз назначения после изменения границ, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение «Домнинское» | н/д | -155,93 | н/д |

Обобщенные данные изменения площади населенных пунктов после изменения границ занимаемых ими земель приведены в таблице 6.

Таблица 6

Изменения площади земель населенных пунктов сельского поселения «Домнинское»

| Муниципальное образование | Площадь земель населенных пунктов по состоянию на 2013 год, га | Планируемые изменения, га | Площадь земель населенных пунктов после изменения границ, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение «Домнинское» | 743,48 | +155,93 | 899,41 |

В результате реализации всех необходимых мероприятий, связанных с изменением категорий земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения в отведенный для генерального плана поселения период, произойдет изменение общего баланса земель сельского поселения «Домнинское». Новое распределение земель поселения по категориям целевого назначения отражено в таблице 7.

Таблица 7

Итоговый баланс земель сельского поселения «Домнинское»

| Сельское поселение «Домнинское» | Общая площадь | В том числе по категориям |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Земли промышленности | Земли особо охраняемые | Земли водного фонда | Земли лесного фонда | Земли запаса в т.ч. ФПР |
| Площадь, га | 3774 | н/д | 899,41 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Проценты от общей площади | 100% | н/д | 23,8% | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

# Основные технико-экономические показатели генерального плана сельского поселения «Домнинское»

Таблица 8

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 г. | Первая очередь на 2023 г. | Расчетный срок на 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Всего | га | 3774 | 3774 | 3774 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 743,48 | 899,41 | 899,41 |
| 1.3 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | н/д | н/д | н/д |
| 1.4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | н/д | н/д | н/д |
| 1.5 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | н/д | н/д | н/д |
| 1.6 | Земли лесного фонда | га | н/д | н/д | н/д |
| 1.7 | Земли водного фонда | га | н/д | н/д | н/д |
| 1.8 | Земли запаса, в т.ч. ФПР | га | н/д | н/д | н/д |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Всего | чел. | 7100 | 7400 | 7900 |
| 2.2 | Естественный прирост населения, на 1000 человек | чел. | +11 | +9 | +11 |
| 2.3 | Миграционный прирост населения, на 1000 человек | чел. | -1 | +5 | +7 |
| 2.4 | Число сельских поселений, из них с численностью населения: | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  | Более 1000 | единиц | 1 | 1 | 1 |
|  | 100-1000 | единиц | - | - | - |
|  | менее 100 | единиц | - | - | - |
| 2.5 | Плотность населения | чел/га | 1,88 | 1,96 | 2,09 |
| 2.6 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
|  | дети до 18 лет | чел/% от общего населения | 1650/23% | 1724/23,3% | 1840/23,3% |
|  | население в трудоспособном возрасте | чел/% от общего населения | 3530/50% | 3685/49,8% | 3934/49,8% |
|  | старше трудоспособного возраста | чел. | 1920/27% | 1991/26,9% | 2126/26,9% |
| 2.7 | Численность занятого в экономике населения, всего | чел. | 947 | 1000 | 1070 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | в градообразующих отраслях | чел/% от занятого населения | 156/16,5% | 166/16,6% | 178/16,6% |
|  | в обслуживающей сфере | чел/% от занятого населения | 389/41% | 413/41,3% | 443/41,4% |
|  | прочие | чел/% от занятого населения | 402/42,5% | 421/42,1% | 449/42% |
| 3 | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем производства сельского хозяйства | млн. руб. | н/д | н/д | н/д |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 4.1 | Всего | тыс. м2 общей площади | 118,584 | 133,2 | 181,7 |
| 4.2 | Обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 16,7 | 18 | 23 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |
| 5.1 | Объекты учебно-образовательного обозначения |  |  |  |  |
|  | Общеобразовательная школа | объект/мест | 1/560 | 2/1390 | 2/1390 |
|  | Дошкольное учреждение | объект/мест | 2/265 | 5/1190 | 5/1190 |
| 5.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |
|  | Участковая больница | объект | 1 | 1 | 1 |
|  | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | - | - | - |
| 5.3 | Оздоровительные учреждения, отдыха и туризма |  |  |  |  |
|  | Санаторий | объект/мест | - | - | - |
| 5.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
|  | Дома культуры, клубы | объект/мест | 1/200 | 2/2500 | 2/2500 |
|  | Спортивные залы | объект/площадь | 2/120 | 3/520 | 3/520 |
|  | Плоскостные спортивные площадки | объект/площадь | 2/800 | 5/63200 | 5/63200 |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 6.1 | Плотность транспортной сети |  |  |  |  |
|  | железнодорожной | км/100 км2 | н/д | н/д | н/д |
|  | автомобильной | км/100 км2 | 84,5 | 84,5 | 84,5 |
| 6.2 | Протяженность автомобильных дорог | км | 31,89 | 31,89 | 31,89 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | регионального значения | км | н/д | н/д | н/д |
|  | межмуниципального значения | км | н/д | н/д | н/д |
| 6.3 | Из общего количества автомобильных дорог с твердым покрытием | км | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 7.1 | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | тыс. кВт/в год | 3865,038 | 7030 | 8690 |
| 7,2 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Удельное водопотребление населением | л/сут. | 192,7 | 200 | 200 |
| 7.3 | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | на коммунально-бытовые нужды | тыс. м3/год | - | - | - |
|  | Количество источников подачи газа (газопровод высокого давления) | штук | - | - | - |
|  | Протяженность сетей всего | км | - | - | - |
| 7.4 | Связь |  |  |  |  |
|  | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 90 | 100 | 100 |
|  | Охват населения радиовещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 520 | 600 | 620 |
| 7.5 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
|  | Свалки ТБО | единиц | 1 | 1 | 1 |

# Градостроительный паспорт поселения

Общие сведения.

Таблица 9

Административная структура сельского поселения

| № п/п | Тип МО | Наименование (тип населенного пункта) |
| --- | --- | --- |
| СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДОМНИНСКОЕ» |
|  | в том числе |  |
| 1 | с. Домна | село |

Основание - Закон Забайкальского края от 18.12.2009 г. №320-ЗЗК «Об административно-территориальном устройстве Забайкальского края».

Таблица 10

Количественный состав муниципального образования

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общее число населенных пунктов поселения | 1 |
| 2 | Число сельских населенных пунктов | 1 |
| 3 | Число городских населенных пунктов | 0 |

  - Местоположение сельского поселения (описание пограничных территорий). Граничит на севере с сельским поселением «Колочнинское», на востоке и юго-востоке с сельским поселением «Сивяковское», на западе и юго-западе с сельским поселением «Ингодинское».

  - Год образования поселения – 2009 г.

  - Наименование административного центра поселения – с. Домна.

  - Основание - Закон Забайкальского края от 18.12.2009 г. №320-ЗЗК «Об административно-территориальном устройстве Забайкальского края».

  - Почтовый индекс административного центра поселения - 672521.